## Slide 1
箱体与车身安装流程与规范
沈振峰

## Slide 2
程 序 | 详细步骤 | 备 注
步 骤1 | 电池箱体需放置在专用的托举平台并将平台拖拽与车身下方 | 此项操作最少两人配合完成。上升托举平台要匀速进行防止速度过快导致箱体与车身碰撞或线束扯损。
步 骤2 | 两人操作缓慢匀速上升平台过程中实时对准车体下方电池包槽位 | 
步 骤3 | 箱体进入车身前需仔细检查周边线束是否位置正确防止摩擦缠绕 | 
步 骤4 | 检查箱体定位栓是否安装牢固无松动问题 | 
步 骤5 | 仔细检查电池箱体的定位栓是否能完全进入插孔 | 
步 骤6 | 检查螺栓配件组合是否齐全螺栓数量是否正确 | 
步 骤7 | 使用专用扭力工具进行螺栓的校紧安装 | 
步 骤8 | 检查确认螺栓全部安装完毕并绝对紧固 | 
步 骤9 | 缓慢匀速下降托举平台并将车辆下降至地面 | 

## Slide 3
将平台搁置车身下方

## Slide 4
两人操作缓慢上升平台

## Slide 5
匀速上升平台并对准车身电池箱体槽位

## Slide 6
仔细检查周边线束摆放位置防止摩擦扯损

## Slide 7
检查箱体定位栓有无松动迹象确认安装牢固

## Slide 8
确保定位栓准确插入定为插孔

## Slide 9
各项检查完毕后上升至箱体完全进入车身槽位

## Slide 10
检查螺栓配件是否齐全，安装顺序为：1 弹片、2 垫片

## Slide 11
操作前先将螺栓手动旋进插孔确保螺栓可顺利安装

## Slide 12
使用专用扭力工具进行螺栓的安装与紧固

## Slide 13
双手稳固工具与螺栓匀速校紧

## Slide 14
确认全部安装紧固后下降托举平台